## Slide 1: Sample heading.
Sample heading. Click to add text.

## Slide 2: 行動分類の現状

## Slide 3: 行動分類の問題点
問題点1: 行動の定義が曖昧，訓練データの精度が悪い
  「横臥」と「採食中の休息」が同じラベル
  採食時の移動と歩行の区別
問題点2: 正解データを大量に作る必要がある
  閾値を変える，特徴を変えることによって正解データの作り直し
  個体や季節によって差がある（経験上）
  ランダムフォレストやブースティングは半教師学習が適用できない

## Slide 4: 問題点1. 行動の定義が曖昧
行動の再定義
  横臥: 横たわって休息している
  移動: 採食の有無に関わらず足を動かしている（10歩以上）
  その他: 起床しているが移動に当てはまらない
起きているか
移動中か
横臥
その他
移動
分類のイメージ

## Slide 5: 行動分類の手順
手順
速度圧縮
（セグメント化）
特徴作成
各手法による
学習・予測
速度圧縮
（セグメント化）
特徴作成
統計分析
理由
教師データを作るのが大変なので，コストを低くしたい
ある程度経験的に仮説が立てられる

## Slide 6: セグメント化について
速度
時間
停止セグメント
活動セグメント
圧縮
行動の始点と終点をセグメントの始点と終点に位置付ける
速度圧縮
  各データ点を停止判定閾値以下か以上かで分類
  連続した以下，以上の点を1つにまとめる (1セグメント)
  圧縮後の各セグメントに対して特徴を作成

## Slide 7: 実験
GMM (Gussian Mixture Model) を使用しクラスタリング
(カテゴリカル分布)
(ガウス分布)

## Slide 8: 1日の牛の予測に活用
正解
予測
牛20158, 2018/12/30のデータを用いて検証
左：目視に基づく正解データ
右：訓練データにより算出した行動の平均と分散に基づいてマハラノビス距離2以下に含まれる点

## Slide 9: 評価分析
横臥 | 真 | 偽
陽 | 128 | 7072
陰 | 3166 | 13203
移動 | 真 | 偽
陽 | 83 | 140
陰 | 1671 | 13203

## Slide 10: クラスタリング結果
時間
速度
正解
クラスタリング

## Slide 11: 訓練データの分布と実際のセグメント（横臥）
平均速度
セグメント長
緑：訓練データ
青：検証データ（停止）
赤：訓練データの平均

## Slide 12: 予測データの分布と実際のセグメント（横臥）
緑：訓練データ
青：検証データ（停止）
赤：訓練データの平均
平均速度
セグメント長

## Slide 13: 訓練データの分布と実際のセグメント（歩行）
平均速度
セグメント長
緑：訓練データ
青：検証データ（活動）
赤：訓練データの平均

## Slide 14: 予測データの分布と実際のセグメント（歩行）
緑：訓練データ
青：検証データ（活動）
赤：訓練データの平均
セグメント長
平均速度

## Slide 15: 1日の牛の予測に活用
正解
予測
牛20158, 2018/12/30のデータを用いて検証
左：目視に基づく正解データ
右：訓練データにより算出した行動の平均と分散に基づいてマハラノビス距離2.5以下に含まれる点

## Slide 16: 今後やること
ヒストグラムや実際の正解を示したかったが間に合わなかった
半教師あり学習手法への適用
時系列を考慮する（実際にはセグメントが行動の起点に対応していない場合もあるため）
スモールコミュニティの概念で発情検知を行う