## Slide 1: Behavior Detection
Meeting Note.

## Slide 2: 行動同期に基づくコミュニティ作成の課題
スコア行列の決め方
  or は適当なのか．
  行動分類の推定精度がかなりの影響を及ぼす
同期を無視する距離の閾値の決め方
  小さな集団を捉えたいのか大きな集団を捉えたいのか，目的によって異なる．ケースバイケース
  行動によって放牧牛間の距離が異なるので構成されるコミュニティの大きさも異なるのではないか
今のところアイデアがないので今回は省略
Notes: あまり良い方法が思いつかなかったので持ち越し

## Slide 3: コミュニティ変化点検知アルゴリズム
アルゴリズム
番目のコミュニティ，牛: を含むコミュニティをとし，時間に沿った系列を
また，現在のコミュニティとの類似度を測る限界参照個数をとする．を以下のように定義する．
のすべての要素に対して次を満たすとき変化点でないとする．
これを対して行う．
時間軸
変化点
Notes: 変化点検知のアルゴリズムを考えるにあたり定式化を試みた．

## Slide 4: 変化点が乱立するのを防ぐための対処
コミュニティ推定の安定性
  インタラクショングラフの作成法やクラスタリング手法の欠点によるもの
時間軸
前回
今回
コミュニティの安定性を考慮してコミュニティを複数回作成し和集合でコミュニティを表現する

## Slide 5: パラメータ設定とねらいについて
パラメータ設定
(和集合の上限許容値)
(積集合の下限許容値)
ねらい・イメージ
コミュニティは等間隔で共通して作成するが、牛によって変化点が異なる => コミュニティの再定義
10分
のコミュニティ変遷
Notes: ねらい・イメージについて
1. 牛ごとに異なるはずのコミュニティの分岐点を今まで統一してみていたものを変化点という概念を導入して柔軟に考えることができるのではないかと考えられる
2. 今までコミュニティの粒度をいくらにするか、という課題があったが、それをパラメータエータ・シータを変化させることで目的に応じてコミュニティの粒度を変えられる
コミュニティの同定方法や変化点検知の条件に問題がある場合もあるので完璧ではない．

## Slide 6: コミュニティ変化点とSimpson係数
Chart: Simpson
Chart: Change point
Simpson係数と変化点検出の比較（上: Simpson係数，下: 変化点検出）

## Slide 7: コミュニティ生成間隔について (仮説)
空間同期
行動同期
[m]
空間同期の持続時間は比較的長い
行動同期の持続時間は比較的短い

## Slide 8: より発展的な行動の検出
行動同期に基づいて10分間のコミュニティ作成
  （実際には2分×5回の和集合）
コミュニティ変化点検知
空間同期に基づき再度変化点ごとにコミュニティ作成
3のコミュニティごとにいくつかの特徴を定義
  継続時間（1次元）
  総移動距離（1次元）
  行動比（3次元）
  コミュニティサイズ
  特に距離の近い牛との関係指標
    平均距離
対象牛に関する情報
他の牛との情報
Notes: 目的は変化点検知アルゴリズムがうまくいっているか
例えばこんな使い方ができないか

## Slide 9: 具体的なイメージ
横臥
継続時間が長い & 休息行動の比率が高い & 総移動距離が小さい
発情時の過度な接近行動
継続時間が長い & 他の牛との間の平均距離が短い, etc…
休息: 80%
採食: 5%
歩行: 15%
時間: 120分，総移動距離: 15メートル
例
他の牛との距離の最小値: 6メートル
休息: 30%
採食: 30%
歩行: 40%
時間: 120分，総移動距離: 205メートル
例
他の牛との距離の最小値: 3メートル

## Slide 10: より発展的な行動の検出
空間同期に基づいて2分ごとにコミュニティ作成
コミュニティ変化点検知
3の時間ごとにいくつかの特徴を定義
  コミュニティ内インタラクショングラフの平均密度
  行動同期度
Notes: 目的は変化点検知アルゴリズムがうまくいっているか
例えばこんな使い方ができないか

## Slide 11: 空間同期に基づくコミュニティと行動同期度
コミュニティの決め方
行動同期度
12m以内: 1点
6m以内: 2点
3m以内: 3点
休息同士: 1点
採食同士: 2点
歩行同士: 3点
他: 0点
コミュニティ内のすべての牛について行う

## Slide 12: 動物行動図説
より発展的な行動群
  個体距離保持行動: 休息
  社会距離保持行動: 採食・移動
  接触・擦り付け・舐める: 親和
  追いかけあい: 遊戯
  動き回り: 性行動
  陰部嗅ぎ（性的探査）: 性行動
Notes: 基本的には5つの分類タスク
性行動が多ければ発情
社会距離が大きければ孤立
休息が長ければ体調不良